## Slide 1: AI 기반 TV 자동화 테스트 시스템
VD 사업부 / Application S/W Lab.
정지훈

## Slide 2: 목차
0
01. 과제 계획
  과제 배경 필요성
  과제 개요
02. 요구사항 분석
  기능 요구사항 및 제약사항
  품질 요구사항
03. 설계
  Architectural Decision
  최종 Architecture
04. 구현 및 검증
  구현
  품질속성 검증

## Slide 3: 과제 소개
1
과제 배경
  VD 사업부에서는 Tizen TV Platform에서 성능 중심 자동화 테스트는 확보되어 있음 ( TPT – Tizen personal Perf Tool )
  기존 자동화 테스트는 동작 · 예상 환경이 준비된 상태를 전제로 작성되며, TV 앱 로그인 상태·UI 변경 등 실 환경 변화에 대한 인지 및 대처가 제한적임.
    해당 문제로 인해 개발 과정에서 UI가 변경되면 스크립트 수정 · 재 작업 비용이 증가함.
과제 필요성
  TV 화면(캡처) 이미지를 학습 · 판별하여 결과를 자동화 테스트에 반영하면 유지보수 비용을 효율화 할 수 있음.
    장면(상태) 인지 후 조건부 분기, 선행 시나리오(로그인 등) 호출이 가능해 무효 실패를 줄이고 성능 자동화와 연동할 수 있음.
  테스트 가능한 커버리지를 확대하여 다양한 종류의 성능 테스트가 가능
과제 소개
요구사항
설계
구현/검증
결론
AI 비전 기반 장면 판별로 「상태 인지형」 자동화 테스트 구축하여 고도화된 테스트를 구현

## Slide 4: 과제 개요
1
과제명 | AI 기반 TV 자동화 테스트 시스템
과제상세 (Work to do) | 목표 수준 TV 장면 이미지를 학습 시킬 수 있는 도구 개발 TV 화면 장면(로그인 필요/완료, 홈, 오류·로딩 등) AI 판별 정확도 판별 결과 기반 조건부 자동화(선행 로그인 → 성능 테스트) 분기·가드 구현 TV 장면 분석 Agent 와 기존 자동화 도구(TPT : Tizen personal Perf Tool) 와의 연동 연구 방안 장면 온톨로지 · 라벨링 가이드, 학습·평가 데이터 확보 UI 캡처 → 전처리 → 분류기 (ONNX/ML.NET) 파이프라인 REST 검수 API로 성능 자동화 연동
성과 및 기대효과 | 기술 수준 향상 상태 인지형 테스트 설계 단일 선형 스크립트가 아니라 장면·전이·가드를 갖는 자동화 구조에 대한 이해 AI 적용의 현실적 운영 라벨 · 평가 · 오탐 대응, 규칙과의 하이브리드 성능테스트 운영에 필요한 실행 파이프라인에서 구성 역량 사업 성과 측면의 기대효과 성능 자동화 동작의 성공률 상승으로 무효 실패·재작업이 줄어들어 개발 효율화를 달성 자동화 테스트 기능 고도화를 통한 테스트 커버리지가 확대 → 제품 품질을 향상
과제 소개
요구사항
설계
구현/검증
결론

## Slide 5: 기능 요구사항 및 제약사항
2
기능 요구사항
ID | TITLE | Description
FR-01 | TV 이미지 장면 판단 | TV 로 부터 캡쳐 된 장면 이미지를 판단하는 기능을 제공한다.
FR-02 | TV 이미지 장면 학습 | TV 이미지를 라벨링하고 학습하는 기능을 제공한다.
FR-03 | 이미지 판단 요청 API | TV 이미지를 데이터로 하여 판단 요청을 하는 기능을 API 형태로 제공한다.
FR-04 | 이미지 판단 데이터 수집 | TV 이미지 판단하는 과정에서 산출된 결과에 대한 데이터를 확보는 기능을 제공한다.
FR-05 | 자동화 테스트 연동 | TV 이미지 판단 데이터 기준으로 자동화 테스트에 반영 되는 기능을 제공한다.
제약사항
ID | TITLE | Description
C01 | Local PC 자원 제약 | 개인 PC 환경(CPU/GPU/Memory)에서 개인이 사용가능한 환경이여야 한다.
C02 | TV 환경 | Tizen TV Platform 기반에서 동작하는 TV 가 대상이어야 한다.
과제 소개
요구사항
설계
구현/검증
결론

## Slide 6: 품질 속성
2
QAW 및 Utility Tree를 통한 ASR 선정 (AI 관련 QA 반드시 포함)
ID | QA | 내용 | 중요도 | 난이도
QA-01 | 기능 정확성 (AI) | 정의된 장면에 대해 분류 품질을 유지·개선하고 TV 장면에 대한 판단이 정확해야 한다. [ Tear 01 장면 판단 정확도 ] > 90 % ( 10개의 장면 중 9개의 장면을 정확하게 판단해야 한다 ) ※ Tear 01 장면 : 테스트의 화면 판단이 필요하는 주요 App (TV Home, Menu, Netflix, Youtube 등) 에 대한 장면 판단 | H | H
QA-02 | 신뢰성 | 테스트의 준비 환경이 만족 되지 않는 상황에서도 테스트 실패율을 줄이고 유지한다. [ Tier 01 무효 실패율 ] < 5% ※ Tear 01 장면 : 테스트의 화면 판단이 필요하는 주요 App (TV Home, Menu, Netflix, Youtube 등) 에 대한 장면 판단 | H | M
QA-03 | 설명 용이성 (AI) | AI가 내린 TV 장면 판별 결과에 대해, 왜 그렇게 판단했는지 캡처, 로그, 규칙, ML 기여도로 설명 재현할 수 있어야 한다. [ Tier 01 재현 율 ] > 95% ※ Tear 01 장면 : 테스트의 화면 판단이 필요하는 주요 App (TV Home, Menu, Netflix, Youtube 등) 에 대한 장면 판단 | H | L
QA-04 | 성능 | 자동화 테스트 과정에서 AI 장면 판단에 발생되는 대기 시간 [ Tier 01 장면 판단 대기 시간 ] > 2 초 ※ Tear 01 장면 : 테스트의 화면 판단이 필요하는 주요 App (TV Home, Menu, Netflix, Youtube 등) 에 대한 장면 판단 | M | M
과제 소개
요구사항
설계
구현/검증
결론

## Slide 7: DP1. 설계 문제 정의
3
1. 배경
ㅇㅇㅇㅇ
  ㅇㅇㅇㅇ
ㅇㅇㅇㅇ
  ㅇㅇㅇㅇ
2. 문제점
ㅇㅇㅇㅇ
  ㅇㅇㅇㅇ
ㅇㅇㅇㅇ
  ㅇㅇㅇㅇ
과제 소개
요구사항
설계
구현/검증
결론
DP 2개 이상 작성
도출된 품질속성 중 1건 이상 비교 필수

## Slide 8: DP1. 설계안 결정
 | (1안) ㅇㅇㅇㅇㅇ | (2안) ㅇㅇㅇㅇㅇ
구조 |  | 
장점 |  | 
단점 |  | 
Trade Off |  | 
3
과제 소개
요구사항
설계
구현/검증
결론

## Slide 9: DP1. 설계결정 및 근거
3
최종 채택 구조
ㅇㅇㅇㅇㅇ 채택
채택 근거
ㅇㅇㅇㅇ
ㅇㅇㅇㅇ
ㅇㅇㅇㅇ
보완 계획
ㅇㅇㅇㅇ
ㅇㅇㅇㅇ
과제 소개
요구사항
설계
구현/검증
결론
설계 결정 및 근거 작성

## Slide 10: DP2. 설계 문제 정의
3
1. 배경
ㅇㅇㅇㅇ
  ㅇㅇㅇㅇ
ㅇㅇㅇㅇ
  ㅇㅇㅇㅇ
2. 문제점
ㅇㅇㅇㅇ
  ㅇㅇㅇㅇ
ㅇㅇㅇㅇ
  ㅇㅇㅇㅇ
과제 소개
요구사항
설계
구현/검증
결론

## Slide 11: DP2. 설계안 결정
 | (1안) ㅇㅇㅇㅇ | (2안) ㅇㅇㅇㅇ
구조 |  | 
장점 |  | 
단점 |  | 
Trade Off |  | 
3
과제 소개
요구사항
설계
구현/검증
결론

## Slide 12: DP2. 설계결정 및 근거
3
최종 채택 구조
ㅇㅇㅇㅇㅇ 채택
채택 근거
ㅇㅇㅇㅇ
ㅇㅇㅇㅇ
ㅇㅇㅇㅇ
보완 계획
ㅇㅇㅇㅇ
ㅇㅇㅇㅇ
과제 소개
요구사항
설계
구현/검증
결론
설계 결정 및 근거 작성

## Slide 13: 최종 Architecture (1/2)
3
과제 소개
요구사항
설계
구현/검증
결론
주요 아키텍쳐 구조 명세 작성

## Slide 14: 최종 Architecture (2/2)
3
과제 소개
요구사항
설계
구현/검증
결론
주요 아키텍쳐 구조 명세 작성

## Slide 15: 품질속성 검증
4
ID | QA | 제목 | 시나리오 | 검증결과 | 달성 여부
QA1 |  |  |  |  | 
QA2 |  |  |  |  | 
QA3 |  |  |  |  | 
QA4 |  |  |  |  | 
과제 소개
요구사항
설계
구현/검증
결론

## Slide 16: 구현
4
과제 소개
요구사항
설계
구현/검증
결론
결과물 정리 (PoC, 데모, 영상 등)
AI 모델, 데이터 등 반드시 기입

## Slide 17: 결론
주요 성과
향후 계획
4
과제 소개
요구사항
설계
구현/검증
결론

## Slide 18: Appendix

## Slide 19: Appendix. ㅇㅇㅇ
측정 지표 및 평가 기준
산출 근거
  ㅇㅇㅇ
  ㅇㅇㅇ
지표명 | 측정 방법 | 목표치 | 최소 허용치
과제 소개
요구사항
설계
구현/검증
결론
기타 상세 자료 및 근거 자유롭게 추가